GJ——01系列气体真空校验器

使

用

说

明

书

金坛市万源金属制品厂

电话：0519-52713583       手机：13196724151

一、用途

气体真空校验器（一下简称校验器）是以空气为传压介质来检定测量普通压力表及真空表

二、结构原理

校验器由二个截止阀座彼此用导管连接安装在方形底座上，另有一接嘴可以相接。二个调表头座可安装精密压力表与被检表。根据帕斯卡定律通往精密表与被检表的压力（或疏空）应是相等。利用单向阀座上的阀门控制压力的大小。当压力产生一定值时，用比对法来测定被检表示值的误差。

三、技术参数

真空表      -0.1MPa

外形尺寸    300×400×600

重量        5Kg

装表接头螺纹  M14×1.5（快速接头）O

四、使用

1、校验器的工作介质应是无毒、无害的气体或其他惰性气体

2、使用前应先检查导管是否通畅，必要时可以用四氯化碳清洗，若无问题即可装表进行检定。

3、操作方法：①校验器的接嘴与真空源相接②关闭二只阀座上的阀门。③产生压力。④缓慢开启进压阀门。⑤当压力达到所需检定压力时关闭进压阀门，对被检表进行示值比对。⑥降压时只需缓慢开启放压阀即可。⑦开启关闭阀门用力轻缓。

五、维护保养

1、校验器应保持清洁，接嘴、导管及阀孔应避免杂物进入，以免阻塞通道。

2、校验器更换各种垫片或O型圈时应注意原先垫片的厚度及几何尺寸。

3、注意截止阀内软密封垫圈可更换尼龙。

六、产品图片